东莞市华青工业微波设备安装运行须知

1.工作环境要求：环境干燥，通风状态良好。

2.设备放置要求：保证每节腔体在同一水平线上。若地面不平，可通过调节腔体支架底脚达到要求；并且侧面与墙体距离必须大于0.5米。

3.电压要求：三相五线制或三相四线制电压波动±10%。

4.检查：先查看门体是否良好闭合，再检查微波电路系统是否存在异样（存在烧焦或打火痕迹或有刺鼻味道）；若有油冷组的并观察油冷组油面高低。

5.设备严禁在空载情况下启动微波功能，腔体内最少有1/3的物料时才允许开启微波。

6.设备严禁在低负荷状态下高功率运行，如果物料减少，要求微波功率相应调低以免元件损坏。

连接线路及元器件

第一次连接设备线路由我司专业技术人员完成，此后若因其他原因需要再次连接，请具有电气技术知识的人员参考说明书所附的电路图进行连接，或直接与我司技术部联系：0769-89777310。

设备整体

设备整体应该保持整洁，电路部分不得有浮尘，更不能有水，清理间隔时间不要超过一个月。油冷组的陪分按说明进行，检查油液面，严禁烟火，注意防尘绝缘。

控制部分

启动过程应该按顺序操作，每一步操作完成后，都应该注意该步骤所对应的指示灯和电流表工作是否正常，若有异常，则停止该操作并查明原因。

微波电路部分

微波电路部分在工作时，电路上的电压将大于4200V，此时禁止任何人用任何工具试图接触其电路部分。设备停机后五分钟内不得维修微波高压电路，除非对高压电容进行过放电处理。

注意事项

在设备运行过程中，操作人员发现异常或闻到烧焦味道时应及时通过观察窗留意腔体内是否有打火现象，若发现就应该马上停机并且对打火部分进行修复处理。

工业微波设备正确操作方法

开机步骤

- 启动微波设备总电源和散热系统（风冷/水循环）；

- 设定微波设备运行参数，开启传动系统并使物料进入微波腔体；

- 设定和开启微波功率及运行时间；

- 观察微波设备运行状态和仪表指示灯工作是否正常；

注意事项：设备正常工作无功率变化时，电流表指示稳定，无明显跳动

关机步骤

- 首先关闭微波功率，确认电流表指针为零；

- 待物料全部送出后关闭散热系统和照明系统；

- 关闭微波设备总电源；

注意：紧急情况可直接按下急停按钮（急停按钮不能作为正常关机操作）

设备元器件更换方法

- 更换元器件之前必须确定电源已关闭，并且按下急停按钮；

- 将所需更换的电路中的电容做放电处理后方能做下一步操作；

- 元器件更换时注意插头接触必须牢固，否则容易引起打火现象；

- 元器件安装时上紧螺丝，并确认变压器与设备有良好的连接；

- 微波磁控管更换时必须将温控开关重新安装并且上紧螺丝；

- 其他情况请具有电气技术专业知识人员处理或与我司联系；

微波设备故障判断与排除

| 指示灯正常，电流表示数增大 | 电容击穿 | 更换电容 |
| --- | --- | --- |
| 指示灯正常，电流表示数减小 | 二极管损坏 磁控管损坏 | 更换二极管 更换磁控管 |
| 指示灯熄灭，电流减少 | 变压器有断点 空开关闭，则对应二极管损坏 | 查找断点 更换二极管 |
| 腔体内打火或设备中产生烧焦异味 | 1.内腔体有金属毛刺 2.残余物料在腔体内 | 1.停机查找除去毛刺 2.清扫多余物并检查变压器 |